## Slide 1
UIUC RIPE · HYPERSPECTRAL ANALYSIS
현장 초분광 데이터를
연구 결과로 바꾸는 파이프라인
CERES/BIL → 반사율 보정 → 클러스터링 → ROI 스펙트럼 → 자동 리포트
Field-scale hyperspectral analysis workflow
Notes: 이 발표는 대용량 CERES 또는 BIL 초분광 영상을 연구팀이 바로 이해할 수 있는 결과로 변환하는 전체 흐름을 설명합니다.
다음 장에서는 먼저 다섯 단계의 큰 그림을 보여주고, 그 다음 장에서 보정 품질검사와 ROI 재분석 과정을 확장해 설명합니다.
[Sources]
- Internal project workflow based on user-provided requirements.
[/Sources]

## Slide 2
데이터는 다섯 단계로 연구 결과가 된다
사용자가 기억해야 할 전체 흐름
1
불러오기
CERES 내부 항목 선택
또는 BIL/HDR 열기
2
반사율 보정
White panel +
Sensor Dark
3
클러스터링
잎 · 토양 · 그림자
전체 영상 분류
4
확인과 ROI
색상 오버레이 확인
필요한 구역 지정
5
저장과 공유
HTML · Excel · CSV
이미지 · 일일 요약
클러스터링은 정규화된 Raw DN이 기본값
최종 스펙트럼은 QC를 통과한 보정 반사율을 함께 저장
02
Notes: 이 장에서는 기술적인 세부사항보다 전체 흐름만 설명합니다.
첫째, CERES 또는 BIL/HDR 데이터를 불러옵니다. 둘째, White panel과 Sensor Dark를 이용해 반사율 보정파일을 적용합니다.
셋째, 전체 영상을 클러스터링하고, 넷째, 색상 오버레이와 ROI로 결과를 확인합니다. 마지막으로 연구팀이 보기 쉬운 파일과 보고서를 저장합니다.
강조할 점은 클러스터링과 최종 스펙트럼 저장에 서로 다른 데이터 표현을 사용할 수 있다는 것입니다.
[Sources]
- Internal project workflow based on user-provided requirements.
[/Sources]

## Slide 3
보정은 검증하고, 실패한 ROI만 다시 분석한다
1 · INPUT & CALIBRATION
2 · GLOBAL ANALYSIS
3 · ROI & REPORT
데이터 선택
CERES 내부 항목 또는 BIL/HDR
White + Dark
패널 ROI와 Sensor Dark 입력
calibration.npz + QC
포화 · 800 nm 계단 점프
유효 파장과 연속성 확인
RGB / 빠른 미리보기
대용량 영상도 먼저 가볍게 확인
분석 데이터 선택
권장: 정규화 Raw DN
선택: 보정 반사율
전체 클러스터링
RGB + cluster overlay로
잎 · 토양 · 그림자 분리 확인
ROI 설정
박스 또는 폴리곤으로 구역 지정
품질에 따라 분기
양호 → 추출
문제 → ROI 재클러스터링
결과 저장
Raw + calibrated spectra
HTML · Excel · CSV · PNG
파일별 + 하루 단위 요약
QC PASS인 calibration.npz가 있으면, 최종 스펙트럼과 식생지수는 보정 반사율을 기준으로 기록
03
Notes: 상세 흐름은 세 구역으로 설명합니다: 입력과 보정, 전체 영상 분석, ROI와 보고서입니다.
보정파일은 생성 자체보다 품질검사가 중요합니다. 포화와 비정상적인 파장 점프를 확인하고 QC를 통과한 파일만 사용합니다.
전체 영상은 먼저 클러스터링한 뒤 색상 오버레이로 품질을 확인합니다. 결과가 나쁜 구역만 ROI별 설정으로 다시 클러스터링하므로 전체 분석을 반복할 필요가 없습니다.
최종적으로 원본 값과 보정 반사율을 모두 남기고, 파일별 결과와 하루 단위 요약을 연구팀에 제공합니다.
[Sources]
- Internal project workflow based on user-provided requirements.
[/Sources]