## Slide 1
UIUC RIPE · HYPERSPECTRAL ANALYSIS
현장 초분광 데이터를
연구 결과로 바꾸는 파이프라인
CERES/BIL → 반사율 보정 → 클러스터링 → ROI 스펙트럼 → 자동 리포트
Field-scale hyperspectral analysis workflow
Notes: 발표 스크립트
안녕하세요. 오늘 소개할 것은 현장에서 획득한 대용량 초분광 데이터를 연구 결과로 바꾸는 분석 파이프라인입니다.
이 시스템은 CERES 또는 BIL 데이터를 불러오고, 화이트 패널과 센서 다크를 이용해 반사율을 보정한 다음, 클러스터링과 ROI 분석을 거쳐 자동 리포트를 생성합니다.
목표는 복잡한 옵션을 늘리는 것이 아니라, 연구팀이 반복 측정 데이터를 빠르고 일관되게 확인할 수 있도록 만드는 것입니다.
다음 슬라이드에서 전체 과정을 다섯 단계로 간단히 보겠습니다.
[Sources]
- Internal project workflow based on user-provided requirements.
[/Sources]

## Slide 2
데이터는 다섯 단계로 연구 결과가 된다
사용자가 기억해야 할 전체 흐름
1
불러오기
CERES 내부 항목 선택
또는 BIL/HDR 열기
2
반사율 보정
White panel +
Sensor Dark
3
클러스터링
잎 · 토양 · 그림자
전체 영상 분류
4
확인과 ROI
색상 오버레이 확인
필요한 구역 지정
5
저장과 공유
HTML · Excel · CSV
이미지 · 일일 요약
클러스터링은 정규화된 Raw DN이 기본값
최종 스펙트럼은 QC를 통과한 보정 반사율을 함께 저장
02
Notes: 발표 스크립트
전체 과정은 다섯 단계입니다.
첫째, CERES 파일 내부에서 원하는 촬영 구간을 선택하거나 기존 BIL과 HDR 파일을 불러옵니다. 둘째, 화이트 패널과 센서 다크를 이용해 반사율 보정파일을 적용합니다.
셋째, 전체 영상을 클러스터링해서 잎, 토양, 그림자와 밝은 반사 영역을 구분합니다. 넷째, RGB 위에 클러스터 색상을 겹쳐 결과를 확인하고 필요한 ROI를 지정합니다. 마지막으로 HTML, Excel, CSV와 이미지 형태로 결과를 저장하고 하루 단위 요약을 만듭니다.
여기에서 중요한 점은 클러스터링의 기본 입력은 정규화된 Raw DN이고, 연구용 최종 스펙트럼과 식생지수에는 품질검사를 통과한 보정 반사율이 함께 기록된다는 것입니다.
[Sources]
- Internal project workflow based on user-provided requirements.
[/Sources]

## Slide 3
보정은 검증하고, 실패한 ROI만 다시 분석한다
1 · INPUT & CALIBRATION
2 · GLOBAL ANALYSIS
3 · ROI & REPORT
데이터 선택
CERES 내부 항목 또는 BIL/HDR
White + Dark
패널 ROI와 Sensor Dark 입력
calibration.npz + QC
포화 · 800 nm 계단 점프
유효 파장과 연속성 확인
RGB / 빠른 미리보기
대용량 영상도 먼저 가볍게 확인
분석 데이터 선택
권장: 정규화 Raw DN
선택: 보정 반사율
전체 클러스터링
RGB + cluster overlay로
잎 · 토양 · 그림자 분리 확인
ROI 설정
박스 또는 폴리곤으로 구역 지정
품질에 따라 분기
양호 → 추출
문제 → ROI 재클러스터링
결과 저장
Raw + calibrated spectra
HTML · Excel · CSV · PNG
파일별 + 하루 단위 요약
QC PASS인 calibration.npz가 있으면, 최종 스펙트럼과 식생지수는 보정 반사율을 기준으로 기록
03
Notes: 발표 스크립트
조금 더 자세히 보면 과정은 입력과 보정, 전체 영상 분석, ROI와 보고서의 세 부분으로 나뉩니다.
먼저 CERES 내부 항목이나 BIL 영상을 선택합니다. 보정파일을 만들 때는 화이트 패널과 센서 다크를 사용하고, 포화된 밴드, 800 나노미터 부근의 계단식 점프, 유효 파장과 스펙트럼 연속성을 확인합니다. 이 품질검사를 통과한 calibration.npz만 최종 보정에 사용합니다.
대용량 영상은 먼저 빠른 미리보기로 확인한 뒤 전체 클러스터링을 수행합니다. 결과는 RGB와 클러스터 오버레이를 함께 보면서 잎, 토양과 그림자가 제대로 분리됐는지 판단합니다.
결과가 양호하면 ROI별 스펙트럼을 추출합니다. 특정 영역만 좋지 않다면 전체 영상을 다시 처리하지 않고 그 ROI만 별도 설정으로 재클러스터링합니다.
최종 결과에는 Raw 값과 보정 반사율을 모두 남기고, 파일별 결과와 하루 단위 요약 보고서를 함께 제공합니다. 이렇게 하면 분석 판단이 추적 가능하고 반복 계산도 줄일 수 있습니다.
[Sources]
- Internal project workflow based on user-provided requirements.
[/Sources]